## Slide 1
Solution : le capteur physiologique (calculant la durée de l’effort, l’accélération ou encore la fréquence cardiaque) transmettra ses résultats par le protocole Bluetooth Low Energy à la Raspberry Pi à l’aide d’un bouton de synchronisation présent sur le capteur. A l’issu d’une séance (entrainement, préparation physique ou compétition), chaque boitier sera synchronisé tour à tour avec la Raspberry par l’entraineur par l’appui sur un bouton. La Raspberry traitera ensuite les informations afin de les rendre exploitables avant de les communiquer à la tablette par WiFi ou BLE.
Avant chaque séance, l’entraineur devra appairer un capteur BLE à chacun des joueurs à l’aide de l’application Android sur tablette. L’appli vérifiera l’état de fonctionnement et de marche du capteur par un test de communication rapide.
Composition hardware du capteur :
Accéléromètre triaxial.
Capteur de fréquence cardiaque.
Emetteur BLE
Antenne
Batterie

## Slide 2
Appairage des capteurs avec les joueurs via l’application Android
Liaison BLE
Capteur BLE
Réception des informations sur l’appli
Appairage des capteurs avant la séance
Synchronisation des données des capteurs durant la séance
Capteur BLE
Carte BeagleBone
Liaison Wi-Fi
Liaison BLE
Balise « Beacon »
Carte BeagleBone
Liaison BLE
Liaison Wi-Fi

## Slide 3
Appairage des capteurs avec les joueurs via l’application Android
Capteur BLE
Réception des informations sur l’appli
Appairage des capteurs avant la séance
Synchronisation des données des capteurs durant la séance
Capteur BLE
Carte BeagleBone
Liaison Wi-Fi
Liaison BLE
Carte BeagleBone
Liaison BLE
Liaison Wi-Fi

## Slide 4
Solution de localisation :
L’émetteur BLE du capteur physio. émet un signal de façon cyclique (à déterminer) contenant son ID unique. Des balises
seront disposées autour du terrain et capterons les signaux afin de calculer le RSSI et ainsi connaitre la distance séparant
le capteur de chaque balise.
Les balises transmettront ensuite leurs mesures à la Raspberry qui stockera les données en vue d’une utilisation future.
Avantages :
Simplicité de mise en œuvre, possibilité de le faire nous-mêmes.
Peu onéreux.
Inconvénients :
Peut être pas assez précis.
Vitesse de détection qui pourrait ne pas être adaptée à une application dynamique et rapide.
Portée : 40 – 50m avec une précision comprise entre 1 et 3m.

## Slide 5
Terrain
Capteur
Calcul du RSSI
Envoi des mesures à la balise la plus proche de la Raspberry (pour limiter le problème de portée)
Stockage des traitements des mesures
Transmission de l’ID unique du capteur en continu

## Slide 6
Beacon
Beacon
Beacon
Module BLE
d1
d2
d3

## Slide 7
Beacon
Module BLE

## Slide 8
Beacon
Module BLE
Beacon

## Slide 9
Module BLE
Beacon
Beacon
Beacon