## Slide 1
Porteur du Projet
Geoffroy Tijou
Référent Pédagogique
Sébastien Aubin
Chef de Projet
François d’Hotelans
Equipe
Marc de Bentzmann
Benoit Ladrange
Guillaume Muret
Antoine de Pouilly
Angela Randolph
Outil pour le suivi d’activité physique de sportifs de haut niveau
Track&Roll

## Slide 2
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
2
Sommaire
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projet

## Slide 3
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projet
3
Sommaire

## Slide 4
Porteur et origine du projet
FFRS
Bernard Séguy
Geoffroy Tijou
Equipe de France
CLIENT

## Slide 5
Contexte du projet
Collecter des données
Joueurs de l’équipe de France de Roller Hockey
Stratégie
Suivi de performance
Etat physique

## Slide 6
L’Equipe
ESEO
Sébastien Aubin
Track&Roll
Equipe de I1
ESEO

## Slide 7
Vidéo Roller Hockey

## Slide 8
8
Besoins client
Position des joueurs
sur le terrain
Fréquence cardiaque
Distance parcourue
Vitesse
Quantifier l’effort type d’un joueur
Analyser les situations de match
Phase de repos/
Phase d’activité

## Slide 9
9
Contraintes
Exigence | Niveau
Mesure de position | Précision à 30 cm près
Vitesse de transmission | Pas de temps réel
Autonomie | Durée de 3h
Encombrement | Pas de gêne pour le joueur Taille < 10 cm
Connectivité | Sans fils

## Slide 10
Mise en situation

## Slide 11
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
A. Bibliographie et choix techniques
B. Tâches implémentées
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projetniveau
11
Sommaire

## Slide 12
12
Bibliographie et choix techniques
Objectif :
  Faire le lien entre les besoins définis dans le cahier des charges et la solution technique à développer.
  Etablir un état de l’art des technologies existantes.
Mise en œuvre :
  Recherches menées sur différentes technologies.
  Analyse et comparaison en fonction des besoins du client et les performances techniques.
Résultat :
  Sélection des technologies adaptées au projet :
    RFID Ultra-Wide Band
    Ethernet
    BLE
    Wi-Fi

## Slide 13
13
Cahier de spécifications
Cahier de spécifications : document s’appuyant sur le cahier des charges pour proposer une description complète des fonctionnalités du système développé.
Ce document a été décomposé en 3 parties :
  La première est une introduction brève du système.
  Une description générale est ensuite proposée présentant l’environnement, les acteurs ainsi que les fonctions développées (CU : Cas d’Utilisations).
  Une présentation de l’IHM (Interface Homme Machine), à savoir l’application Android.
Représentation graphique
du CU principal
Recherches bibliographiques et Choix techniques

## Slide 14
Comparaison technologique : techniques de géolocalisation en milieu clos
Recherches bibliographiques et Choix techniques
Comparaison des principales techniques de géolocalisation d’intérieur en fonction de leurs caractéristiques :
  Précision de la position renvoyée.
  Portée maximale possible entre émetteur et récepteur.
  Coût estimé pour la mise en place du système.
  Consommation d’énergie du matériel.
  Vitesse de transmission des données.
Comparaison des principaux protocoles de communication utilisés (Bluetooth, WiFi, ZigBee…).

## Slide 15
15
Bibliographie et choix techniques
Technologies retenues pour le système Track&Roll
Système de localisation d’intérieur en temps réel avec la technologie RFID UWB basé sur la détection d’une balise émettant des ondes radios captées par un jeu d’antennes réceptrices.
Justification du choix par rapport au besoin du client :
  Possibilité de relever la position précise (de l’ordre de 30 cm) d’un joueur sur le terrain au cours du temps.
  Grande autonomie des balises placées sur les joueurs.
Capteurs physiologiques reposant sur le Bluetooth Low Energy (BLE), un protocole de communication sans fil pour les systèmes peu gourmand en énergie.
Justification du choix par rapport au besoin du client :
  Possibilité de relever les mesures physiologiques des joueurs (fréquence cardiaque et accélération).
  Faible encombrement et bonne autonomie.

## Slide 16
Attributions des tâches
Equipe projet I3
Développement de la solution de localisation RFID UWB
Développement des capteurs physiologiques
Développement de l’application Android
Equipe I1
Développement d’une solution de localisation Bluetooth Low Energy
Adaptation de l’affichage des données dans l’IHM
Réalisation des tests d’intégration

## Slide 17
Architecture du système
Affichage
Mesure
Traitement & Communication
Carte BeagleBone
Capteurs intégrés
Application Android

## Slide 18
Architecture du système
Antenne mère
Antenne RFID
Antenne RFID
Ethernet
RFID
Bluetooth
Wi-Fi
Antenne RFID
Antenne RFID

## Slide 19
19
Bibliographie et choix techniques
Matériel sélectionné
Capteurs physiologiques
Système de localisation
Interface de traitement des données
Tablette Android

## Slide 20
20
Bibliographie et choix techniques
Dossier de conception
Dossier de conception : document décrivant l’architecture du code source du système et utilisé par les développeurs informatique lors de la phase de réalisation.
Dossier traduisant les exigences du client en composants et fonctionnalités logiciels à développer par l’équipe technique.
Dossier crucial pour la compréhension du code pour l’équipe souhaitant récupérer le projet ultérieurement.
Représentation de l’architecture informatique générale

## Slide 21
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
A. Bibliographie et choix techniques
B. Tâches implémentées
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projetniveau
21
Sommaire

## Slide 22
22
Gestion du système UWB
Positionner les antennes
Calibrer le système en Ethernet (TCP/IP) par envoi de commande
Réceptionner les données de position en continu en Ethernet (UDP)
Toutes les données transitent en JSON

## Slide 23
23
Gestion du système UWB
Première prise en main du logiciel RTLSManager avec une configuration de 5 ancres disposées dans une pièce.
Tester les technologies correspondant au besoin du client (UWB). Celle-ci permet d’obtenir la position des joueurs sur le terrain afin d’obtenir leurs déplacements, vitesse, accélération et l’énergie développée dans un effort.

## Slide 24
24
Algorithme de position

## Slide 25
Récupération des données
cardiaques
Positionner les brassards sur les joueurs
Mesurer le nombre de battements du cœur par plage de 10s
Lisser sur une minute pour obtenir le nombre de battements par minutes (bpm)
Réceptionner les données de fréquence cardiaque toutes les 10s en Bluetooth  Carte Bluetooth additionnelle qui communique en série avec la carte mère

## Slide 26
Développement Android
Simplicité d’utilisation
Material Design
Évolutivité
Multiplateforme
Gestion optimale des ressources
Code simple avec une architecture claire

## Slide 27
Menu & Compte utilisateur

## Slide 28
Liste de joueurs

## Slide 29
Attribution des capteurs

## Slide 30
Affichage des données de session

## Slide 31
Tâches implémentées
Côté serveur sur la Beaglebone
  Communication avec les capteurs de fréquence cardiaque
  Communication avec l’antenne mère pour la réception des positions des tags
  Simulation communication avec la tablette Android à la fin d’une session
  Traitement des données de position et de fréquence cardiaque pour chaque joueur
Côté application Android sur la tablette
  Simulation d’affichage des données reçues
  Allocations des capteurs à un joueur
  Affichage d’une session
  Export d’une session en CSV

## Slide 32
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projetniveau
32
Sommaire

## Slide 33
Perspectives futures
  Affiner les mesures de position
  Utiliser un unique module pour déterminer la position et les mesures physiologiques (fréquence cardiaque,…)
  Nouvelles fonctionnalités
  Optimisation
  À partir des mesures de position, déterminer la vitesse, l’accélération , la distance parcourue …
  Expérimenter l’utilisation des montres connectées
  Ajouter un tutoriel de présentation sur l’application

## Slide 34
34
Réalisations de tests
Tests de validation
Réaliser une démonstration avec les I1
Expérimentation en condition réelle

## Slide 35
Outil de suivi d’activité sportive de haut niveau
Track&Roll
I. Rappels du projet
II. Etat d’avancement
III. Tâches restantes
IV. Gestion de projet
35
Sommaire

## Slide 36
36
Répartition des tâches

## Slide 37
37
Planning effectif
Bibliographie et choix techniques | 8 séances
Dossier de spécification et cahier des charges | 6 séances
Implémentation des différents modules BeagleBone, capteurs et l’application Android | 12 séances
Phases de tests unitaires incrémentaux de chaque module | 4 séances
Avec un nombre de 30 séances calculées sur le semestre

## Slide 38
38
Budget
Coût total du projet = 458,72€ + 10 000€ (coût du dispositif RFID)
Composants | Prix
Électronique de mesure | 
Batterie Lipo 3,7V 1000mAh | 21,99 €
Heartrate educational starter pack | 55,25 €
Montre connectée | 119,88 €
Accéléromètre/gyroscope MPU9250 | 14,29 €
Total mesure | 211,41 €
Électronique de traitement | 
BBONE-BLACK-IND-4G | 60,99 €
Coffret de protection BeagleBone Black | 5,21 €
Carte Micro SD 4Go | 17,52 €
Carte de développement Bluefruit LE | 21,21 €
Adaptateur USB/Wi-Fi | 23,34 €
Adaptateur Nano USB/BLE 4.0 | 14,78 €
Câble micro USB | 3,17 €
Adapteur USB mâle vers USB double femelle | 2,69 €
Total traitement | 148,91 €
Dispositif d’affichage | 
Tablette Android (version 4.2 minimum, API 17, Bluetooth 4,0) | 79,99 €
Etui tablette | 18,41 €
Total affichage | 98,40 €
Total | 458,72 €
Chart: Budget
| Mesure | Traitement | Affichage
 | 0.4609 | 0.3246 | 0.2145

## Slide 39
39
Communication
Ecole
Client
Mise en place de réunions d’avancement
Echange régulier de mails
Conseil et interrogation auprès d’enseignants de l’ESEO

## Slide 40
40
Prochaines échéances
Réunion de transmission de connaissances avec les I1 | 29 janvier
Phase de tests | 1 février
Reprise du projet par les I1 | 5 février
Tests en condition réelle | 10-11 mars

## Slide 41
41
Conclusion
Montée en compétences sur un projet concret
Rayonnement de l’école avec un partenariat à forte valeur ajoutée
Acquisition d’un nouvel outil de suivi d’activités et gestion d’équipe

## Slide 42
Merci de votre attention !